# Text boxes

Tabela przedmiaru robót

Remont dachu z wymianą dachówki

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

m

13,0000

Rozebranie ław kominiarskich

1

KNR 4-04

0403-0700

13

13,00000

m2

714,0600

Rozebranie pokrycia dachowego dachówką: korytkową,

holenderską, mnichową i mniszką

2

KNR 4-04

0507-0400

330,4+330,4+46+7,26

714,06000

m

99,6000

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

3

KNR 4-01

0535-0400

44+44+11,60

99,60000

szt

4,0000

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; końca krokwi

4

KNR 4-01

0412-0100

4

4,00000

m2

212,0400

Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm

-30%

5

KNR 4-01

0414-0200

706,8*0,3

212,04000

m2

714,0600

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, przy

rozstawie krokwi do 100 cm

6

KNR K-05

0104-0300

714,06

714,06000

m2

714,0600

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką, odstęp łat

ponad 16cm

7

KNR 4-01

0414-1000

714,06

714,06000

m2

714,0600

Mocowanie folii na deskowaniu pełnym -membrana

8

KNR K-05

0102-0200

714,06

714,06000

m2

714,0600

Wykonanie połaci dachowych z dachówki - powierzchnia

połaci dachu ponad 50 m2, bez klamer np.Bornholm

standardowa, czerwona ,naturalna

9

KNR K-05

0201-0500

706,8+7,26

714,06000

m

59,6000

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowana i

płaską

10

KNR K-05

0202-0100

57,6+2

59,60000

m

90,0000

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem

11

KNR K-05

0207-0100

90

90,00000

szt

15,0000

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka

kominiarska duża-

12

KNR K-05

0208-0300

15

15,00000

kpl

4,0000

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym

13

KNR K-05

0209-0700

4

4,00000

szt

4,0000

Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej

14

KNR K-05

0210-0200

4

4,00000

m3

2,5000

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym

miejscu do 0,5m3

15

KNR 4-01

0310-0100

2,50

2,50000

- 1 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

m2

84,4800

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat.II na

kominach ponad dachem spadzistym, wapno suchogaszone

16

KNR 4-01

0735-0600

84,48

84,48000

m2

84,4800

Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt

17

KNR 0-23

2611-0200

84,48

84,48000

m2

84,4800

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach -kominy ponad

dachem

18

KNR 0-23

2612-0600

84,48

84,48000

m

29,3000

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek

kominowych

19

KNR 4-01

0201-1000

29,3

29,30000

kg

42,3000

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowe gładkich o

średnicy 8mm

20

KNR 4-01

0202-0200

42,3

42,30000

m2

11,2000

Uzupełnienie betonu w czapkach kominowych

21

KNR 4-01

0203-1300

11,20

11,20000

m2

84,4800

Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt

22

KNR 0-23

2611-0200

84,48

84,48000

m2

84,4800

Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni

wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne -

malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania

23

KNR 2-02W

1510-0100

84,48

84,48000

m

99,6000

Montaż rynien dachowych o średnicy 150 mm-blacha stalowa

ocynk.

24

KNR K-05

0301-0300

99,60

99,60000

m2

57,7600

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i

nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i

krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną

25

KNR 4-01

0533-0200

pasy nadrynnowe: 32,46

32,46000

gzymsy: 25,30

25,30000

m2

20,9600

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian

oraz świetlików blachą ocynkowaną na dachach pokrytych

dachówką zakładkową,ceramiczną

26

KNR 4-01

0531-0400

kominy: 16,31

16,31000

pas przyścienny: 4,65

4,65000

m

100,0000

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu

27

KNR K-05

0204-0100

100,00

100,00000

m3

75,0000

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1km

28

KNR 4-01

0108-1100

75,00

75,00000

m3

75,0000

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km

29

KNR 4-01

0108-1200

75

75,00000

1,0000

Wykonanie instalacji odgromowej kompletnej /zwody pionowe

i poziome/

30

Kalkulacja

własna

1

1,00000

m2

6,0000

Daszki ochronne ciągłe. Daszki wolno stojące nad przejściami

dla pieszych. o konstrukcji drewnianej

31

KNR 2-02W

1613-0400

6

6,00000

- 2 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

m2

1056,0000

Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30.

Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m

32

KNR 2-02W

1609-0200

44*12*2

1056,00000

- 3 -